Bluetooth USB Adapter

Uživatelský manuál

Unwire your life

V1.4.2- 920928

Index

ÚVOD

Technické parametry

KAPITOLA 1

Bluetooth profile support

Podpora systémů

Setup pro Mac

KAPITOLA 2

Použití ve Windows 98SE/ME/2000/XP

Ikony používané pro zařízení a služby Bluetooth

Nastavení sdílení sítě pro Windows

Nastavení přenosu souborů pro Windows

Nastavení vytáčeného spojení pro Windows

Faxová nastavení

Nastavení PIM Item Transfer

Nastavení PIM synchronizace

Nastavení Serial Port

Nastavení ActiveSync

Audio nastavení pro Windows

Nastavení osobní sítě pro Windows

Jak nastavit Ad-hoc síť

Jak nastavit síťový Bluetooth Access Point

Úvod

Bluetooth je specifikace pro technologii, která umožňuje bezdrátové propojení na krátké vzdálenosti mezi stolním a přenosným počítačem, mobilními telefony, tiskárnami, scannery, digitálními fotoaparáty a jinými domácími zařízreními – přes světově dostupné pásmo (2,4 GHz) pro celosvětovou kompatibilitu. Stručně řečeno, Bluetooth osvobozuje Vaše digitální zařízení a problémy s kabely jsou již minulostí. Nyní můžete propojit Vaše PDA nebo počítač přes Bluetooth s mobilním telefonem díky tomuto adaptéru.

Můžete se dostat na e-mail nebo internet a nezáleží na tom, kde se právě nacházíte, pouze stačí využít připojení mobilního telefonu přes Bluetooth.

Navíc, když se vrátíte zpět do knceláře, můžete se připojit do interní sítě stejně tak jako komunikovat s ostatními zařízeními přes Bluetooth.

Technické parametry

Hlavní rysy

- pro notebook a stolní počítač

- připojte se k Bluetooth zařízením jako mobilnímu telefonu, PDA, tiskárně atd.

- vytvořte si osobní síť

- Rozhraní: USB v1.1

- Frekvence: 2,400 – 2,4835 GHz

- Citlivost příjmu: max. 80dBm

- Rychlost přenosu: max. 1Mbps

- Napájení sběrnice (3,3 VDC od hostitele)

- plug & play

- Dosah: 50 m v bluetooth třídě 2

- Přenos souborů, DUN, LAN Access, SerialPort, Active Sync, OBEX, Fax, HID

Doporučený systém

- Operační systém: Windows 98SE / ME / 2000 / XP

Balení obsahuje

- CD-ROM a manuál a utilitu Quick start

- Live-Demo

Kapitola 1

1.1 Bluetooth profile support zahrnuje:

Generic Access Profile (GAP),

Serial Port Profile (SPP),

Service Discovery Application Profile (SDAP),

Generic Object Exchange Profile (GOEP),

Object Push Profile (OPP),

File Transfer Profile (FTP),

Dial-up Network Profile (DUN),

LAN Access Profile (LAP),

Fax Profile (FAX),

Synchronization Profile,

Headset Profile,

Audio GatewayProfile(AG)

Personal Area Network (PAN)

Human Interface Device (HID)

Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)

1.2 Podpora systémů

USB Bluetooth: Windows 98SE, Me, 2000, XP, Linux O.S., Mac O.S. X v10.1.2 a vyšší…

1.3 Mac O.S.X v10.1.2

Mac O.S. X v1.2 má zabudovaný Bluetooth software, takže není nutné instalovat další software pro Bluetooth. Jednoduše zapojte Bluetooth adaptér a v systémové složce se objeví ikona pro Bluetooth. Otevřete aplikaci, abyste mohli nakonfigurovat funkce Bluetooth ve Vašem systému Mac.

Kapitola 2

Použití ve Windows 98SE/ME/2000/XP

2.1 Ikony používané pro zařízení a služby Bluetooth

Ikony Bluetooth poskytují rychlý přehled o tom jak se mění stav zařízení nebo služeb.

Ikony Bluetooth ve indows system tray přináší přehled o stavu Bluetooth.

Základní ikony pro Bluetooth

Ikony zařízení pro Windows 98SE, Me and 2K

Ikony služeb pro Windows 98SE, Me and 2K

Ikony zařízení pro Windows XP

Ikony služeb pro Windows XP

POZNÁMKA: V nabídkách jsou zobrazeny pouze dostupné služby.

2.2. Nastavení sdílení sítě pro Windows

Network Access service dovoluje připojit se počítači, který má Bluetooth, na internet přes jiný počítač s Bluetooth, který má Ethernetové připojení.

Nastavení sdílení

PC - PC (Windows 2000 nebo Windows XP)

1. K povolení sdílení nternetového připojení na serverovém PC

2. Zvolte Start -->Ovládací panely -->Síťová připojení a najděte své připojení (LAN), kterým se připojujete na internet.

3. Klikněte pravým tlačítkem na připojení a zvolte “Vlastnosti“.

4. Klikněte na “Upřesnit“ a zvolte “Sdílení internetového připojení“.

5. Klikněte na “Vlastnosti...“ a zvolte služby, které chcete sdílet ostatním bluetooth zařízením.Pro uložení změn klikněte na “OK“.

6. Vraťte se zpět do okna “Síťová připojení“, klikněte pravým tlačítkem na "Bluetooth LAN Access Server Driver" a zvolte  "Vlastnosti".

7. V kartě "Obecné" klikněte na "Protokol sítě Internet (TCP/IP)" a "Vlastnosti".

8. Zde zadejte virtuální IP adresu jak je ukázáno na následujícím obrázku. Zvolte "OK" pro uložení změn.

9. Tohle umožňuje serverovému PC chovat se jako DHCP server směrem k druhému PC (klient).

NOTE: Pro Win98SE and WinMe si, prosím, stáhněte a nainstalujte WinRoute (nebo podobný program) na serverový PC, abyste povolili DHCP service.

10. Na druhém PC (klient) spusťte Bluetooth software kliknutím na ikonu "My Bluetooth Places" na ploše.

11. Dvakrát klikněte na ikonu "Entire Bluetooth Neighborhood" pro vyhledání ostatních Bluetooth zařízení.

12. Jakmile je hledání u konce, najděte jméno počítače – serverového PC a dvakrát na něj klikněte, abyste viděli jaké nabízí služby. (tj. Bluetooth sériový port, Dial-up síť, přenos souborů, připojení k síti).

13. Klikněte na  "Network Access", aby jste se připojili na internet přes sdílené připojení ze serverového PC.

14. Vložte uživatelské jméno a heslo a zmáčkněte “OK“. Pokud již jedno existuje, zmáčkněte “OK“ a i tak budete připojeni.

15. Nyní se můžete připojit k Internetu přes Bluetooth.

Poznámka: pokud se Váš počítač připojuje k internetu přes proxy server, nezapomeňte zapsat proxy nastavení Vašeho prohlížece na druhém PC (klient). Poraďte se s Vaším MIS poradcem, pokud si nejste jisti co nastavit.

Proxy setup

1. Pro proxy nastavení klikněte pravým na "Internet Explorer", zvolte "Properties", vyberte kartu "Připojení". Zvolte "BluetoothNull Connection" a zmáčkněte "Nastavení...".

2. Zvolte  "Server proxy" a zvložte proxy adresu Vaší společnosti a číslo portu. Poté zmáčkněte “OK” k uložení změn.

2.3. Nastavení přenosu souborů pro Windows

Služba přenosu souborů umožňuje Bluetooth zařízení vykonávat operace se soubory v základním adresáři (a ve složkách a souborech, které obsahuje) jiného Bluetooth zařízení.

Nastavení přenosu souborů pro Windows

PC - PC

1. Po úspěšném zapojení Bluetooth zařízení na dvou počítačích, otevřete na obou Bluetooth softwarovou složku, kliknutím na ikonu "My Bluetooth Places" umístěnou na ploše.

2. Pouze na jednou počítači klikněte na ikonu "Entire Bluetooth Neighborhood" pro vyhledání ostatních Bluetooth zařízení.

3. Jakmile je hledání u konce, najděte jméno počítače s kterým chcete přenášet soubory a dvakrát na něj klikněte, abyste viděli jaké nabízí služby. (tj. Bluetooth sériový port, Dial-up síť, přenos souborů, připojení k síti).

4. Dvakrát klikněte na ikonu "Public Folder" k otevření Bluetooth sdílené složky na druhém PC.

5. Najděte souror, který chcete do PC přenést přesuňte jej do okna "Public Folder".

6. Vyskočí okno, které bude zobrazovat, že je navázáno spojení a pak začne přenos.

7. Soubor bude po přenosu otevřen, pokud je zaškrtnuto políčko "Startup Automatically".

2.4. Nastavení vytáčeného spojení pro Windows

Služba vytáčeného spojení umožňuje Bluetooth klientovi použít modem, který je fyzicky připojen k jinému Bluetooth zařízení (server). Poté co je navázáno Bluetooth bezdrátové připojení, klient může využít modem serveru, jako by to bylo jeho vlastní zařízení.

Navázání vytáčeného spojení:

Nastavení vytáčeného spojení pro Windows

Spojení jsou vedeny z klientského PC:

1. Na klientovi, ve složce  "My Bluetooth Places", zvolte "Entire Bluetooth

Neighborhood".

2. Na pravé straně "Entire Bluetooth Neighborhood", klikněte pravým tlačítkem kdekoli, kromě jména zařízení, a zvolte “Obnovit”.

3. Ve složce "My Bluetooth Places", klikněte pravým na server, který poskytuje vytáčené připojení a zvolte Discover Available Services k obnovení dostupných služeb. Dostupné služby budou zobrazeny na pravé straně v "My Bluetooth Places".

4. Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte dvakrát na "Dial-up Networking".

5. V okně “Connect To” napište své uživatelské jméno, heslo a telefonní číslo, přes které se připojujete a pak zmáčknětě "Dial".

6. Zvolte "Save password" a dialogové okno se při příštím řipojování ke stejnému číslu. Nyní můžete otevřít webový prohlížeč a připojit se k internetu.

Poznámka: Pokud používáte GPRS vytáčení, nemusíte vypisovat uživatelsé jméno a heslo.

Ukončení vytáčeného připojení

1. Na klientovi, ve složce "My Bluetooth Places", zvolte (označte) zařízení, které poskytuje vytářené připojení.

2. Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte pravým na "Dial-up Networking" a zvolte "Disconnect Dial-up Networking".

2.5. Faxová nastavení

Fax service umožňuje Bluetooth klientovi bezdrátově posílat fax přes zařízení, které je fyzicky připojeno k serverovému Bluetooth zařízení.

Faxová nastavení pro Windows

Poslání faxu

Spojení jsou vedeny z klientského PC:

1. Na klientském PC, ve složce "My Bluetooth Places", zvolte "Entire Bluetooth

Neighborhood".

2. Na pravé straně v "Entire Bluetooth Neighborhood", klikněte pravým tlačítkem kdekoli komě na jméno zařízní a zvolte “Obnovit“.

3. Ve sožce "My Bluetooth Places", klikněte pravým tlačítkem na server, který poskytuje faxové služby a zvolte "Discover Available Services" k obnovení listu dostupných služeb. Dostupné služby budou zobrazeny na pravé straně v "My Bluetooth Places".

4. Na pravé straně v "My Bluetooth Places", dvakrát klikněte na Fax. Poté co se naváže faxové připojení, otevřete nebo vytvořte dokument, který chcete odfaxovat a zvolte možnost "Print" nebo "Send to Fax Recipient"  dostupnou ve většině aplikací. Faxové spojení se automaticky zavře, jakmile bude dokončen přenos.

2.6. Nastavení přenosu detailu PIM

Overview

Aplikace Bluetooth pro přenos PIM detailuumožňuje počítači přijímat a odesílat osobní informace o člověku (Personal Information Manager – PIM) do nebo od vzdáleného Bluetooth zařízení. Tento přenos může být uskutečněn několika způsoby:

Posílání, přijímání nebo výměna vizitek:

1. Z Průzkumníku Windows, My Bluetooth Places, klikněte pravým tlačítkem na službu PIM Item Transfer na vzdáleném zařízení a zvolte příslušné nastavení. Nebo ve Windows system tray klikněte pravým na ikonu Bluetooth, zvolte Quick Connect Business Card Exchange, zvolte zařízení ze seznamu, zvolte příslušné nastavení v menu, a zmáčkněte OK.

2. Z Průzkumníku Windows, My Bluetooth Places, označte službu PIM Item Transfer  na vzdáleném zažízení a pak zvolte příslušnou volbu z Bluetooth menu ve Windows menu.

Můžete také posílat Poznámky (*.vnt), E-maily (*.vmg) a Kalendář (*.vcs) z menu.

3. Z podporovaného Personal Information Manager, zvolte jeden nebo i více objektů, a pak z PIM File menu zvolte Send to Bluetooth.

Jestli jsou poslaté soubory přijaty vzdáleným zařízení je určeno tím, jak má vzdálené zařízení nastaveno službu PIM Item Transfer.

Ukončení spojení PIM Item Transfer

Tato aplikace uzavře spojení automaticky hned poté, co je splněna zadaná úloha.

Přizpůsobení PIM Item Transfer

Bluetooth Configuration Panel > Client Applications > PIM Item Transfer > karta General poskytuje možnost k přizpůsobení:

- Klikněte na jméno aplikace pro jeho změnu, označte existující jméno a napište nové.

- Povolení nebo zakázání zabezpečeného připojení. Pro povolení zabezpečeného připojení, zvolte toto nastavení.

- Jak je jednáno s Vaší vizitkou, když je žádána vzdáleným zařízením.

Možnosti Send My Business Card jsou:

Zvolte vizitku jako vyžadovanou-pokaždé když vzdálené zařízení pažádá o Vaši vizitku, musíte ji zvolit z Vašeho PIM. Když budete požadavek ignorovat, vzdálené zařízení obdrží zprávu a vypršení času pro přenos.

Vždy posílat stejnu vizitku-když je zvolena tato možnost, objeví se hláška, která Vám umožňuje nastavit standardní vizitku, která bude poslána pokaždé, když obdrží požadavek.

Kam dával obdržené vizitky. Možnosti pro ukládání vizitek jsou:

Microsoft Outlook

Outlook Express

Lotus Notes

POZNÁMKA:  Zvolená možnost pro přijaté vizitky neovlivňuje nastavení jiných souvisejících PIM vlastností.

Například, dokonce i když služba PIM Item Transfer business card option je na počítači nastavena jako "Nepřijímat", aplikace PIM Item Transfer pořád přijme vizitky, které aplikace vyžaduje přes své funkce "Receive" nebo "Exchange".

Emailové přílohy.

Jediná možnost je zahrnout nebo nezahrnout  přílohy s e-maily, které jsou posílány nebo přijímány na počítači, který využívá tuto službu.

2.8. Nastavení Serial port

Služba Bluetooth Serial Port umožňuje dvoum Bluetooth zařízením navázat bezdrátové připojení přes virtuální komunikační porty a pak využít tohle připojení jako by tahle dvě zařízení byla propojena hardwarově přes sériový kabel.

Navázání Bluetooth serial port připojení:

Spojení jsou vedeny z klientského PC:

1. Na klientském PC ve složce "My Bluetooth Places", zvolte "Entire Bluetooth Neighborhood".

2. Na pravé straně v "Entire Bluetooth Neighborhood", klikněte pravým tlačítkem kdekoli, kromě na jméno zařízení a zvolte "Refresh".

3. Ve složce "My Bluetooth Places", klikněte pravým tlačítkem na server se kterým chcete navázat spojení a zvolte "Discover Available Services", aby se obnovil seznam dostupných služeb. Dostupné služby budou zobrazeny na pravé straně ve složce "My Bluetooth Places".

4. Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte dvakrát na "Bluetooth Serial Port". Objeví se dialogové okno, které obsahuje číslo komunikačního portu, které patří tomuto klientskému připojení. Aplikace, která bude využívat toto připojení musí být nastavena na posílání dat přes tento port.

Záleží na nastavení zabezpečení, ale dialogové okno se nemusí zobrazit dokud nebude potvrzena autorizace a autentifikace.

Aplikace na serveru musí být nastavena na používání správného komunikačního portu.

Zjištění nastavení komunikačního portu lze zde:

* Na serverovém PC, ve složce "My Bluetooth Places", klikněte pravým tlačítkem na "My Device" a zvolte "Properties".

* V  "Bluetooth Configuration Panel", zvolte kartu "Local Services".

* Klikněte dvakrát na "Bluetooth Serial Port" k zobrazení "Service Properties". Okno "Service Properties" ukazuje jaký komunikační port využívá připojení.

Ukončení Bluetooth serial port připojení

Připojení je obvykle ukončeno ze strany klienta:

* Na klientském PC ve složce "My Bluetooth Places", zvolte (označte) zařízení, které poskytuje službu "Bluetooth Serial Port".

* Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte pravým tlačítkem na "Bluetooth Serial Port" a zvolte "Disconnect Bluetooth Serial Port".

Ačkoli to nedoporučujeme, připojení může být také ukončeno ze serverového PC:

* Na  serverovém PC ve složce "My Bluetooth Places", zvolte (označte) "My Device".

* Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte pravým tlačítkem na "Bluetooth Serial Port" a zvolte Stop k ukončení služby. Služba musí být restartována před tím, než bude dostupná pro vzdálená zařízení (kliknout pravým tlačítkem na Bluetooth Serial Port a zvolit Start).

2.9. Nastavení ActiveSync

Nastavení ActiveSync pro Windows

1.Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth Configuration.

Zvolte Setup a pak otevřete okno Configuration.

2. Zvolte kartu Local Service z okna Bluetooth Configuration. V okně Service Properties, prosím zjistěte, který port COM je počítačem používán, např.: COM 6, aby později došlo k rozpoznání s nastavením Microsoft ActiveSync.

3.V okně Microsoft ActiveSync, zvolte Connection Settings... z nabídky v horním menu  File.

4. Zvolte stejný port COM. (v tomto případě je to COM 6, který Bluetooth Serial port používá – jak je uvedeno ve Kroku 2.)

5. Prosím obraťte se na nastavení PDA ActiveSync k dokončení konfiguračního procesu Bluetooth ActiveSync.

2.10. Audio nastavení pro Windows

Audio aplikace umožňuje vzdálenému Bluetooth zařízení používat mikrofon a reproduktory počítače jako vzdálené audio vstupní a výstupní zařízení.

*Prosím, nezapomeňte přepnout Vaše audio zařízení na "Bluetooth Audio" v ovládacích panelech.

Otevřete připojení k audio službě, která je poskytována jiným Bluetooth zařízením použitím jedním z těchto postupů:

- Windows system tray, ikona Bluetooth

- Z prohlížeče Bluetooth

- Použitím Bluetooth Setup Wizard

Z Bluetooth Explorer připojet Váš headset.

Vložte headset autentifikační klíč nebo PIN kód. (Pro bližší informace se obraťtě se na manuál k headsetu)

Ukončení audio připojení:

Pokud bylo spojení navázáno přes ikonu Bluetooth ve Windows system tray, klikněte na ikonu Bluetooth, zvolte Quick Connect, Audio Gateway a pak zvolte zařízení, které poskytuje službu (aktivní připojení mají před sebou označení). Nebo pokud nezáleží na tom, jak jste připojení uskutečnili, klikněte pravým tlačítkem v  My Bluetooth Places na jméno služby a zvolte Disconnect.

Configure The Bluetooth Configuration Panel > Client Applications > Audio Gateway > karta General poskytuje tyto možnosti k upravení:

- Jméno aplikace – k jeho změně, označte stávající jméno a vložte nové.

- Povolit nebo zakázat bezpečné připojení. K povolení bezpečného připojení, zaškrtněte značku v okně.

2.11. Nastavení osobní sítě pro Windows

Kapitola o osobní síti (PAN) Vám ukáže jak dvě nebo více Bluetooth zařízení může sestavit ad-hoc síť a jak může být toto zařízení použito k přístupu do vzdálené sítě přes síťový access point.

Jak nastavit Ad-hoc síť

1. Na klientském PC ve složce "My Bluetooth Places", zvolte "Entire Bluetooth

Neighborhood".

2. Na pravé straně v "Entire Bluetooth Neighborhood", klikněte pravým tlačítkem kromě na jméno zařízení a zvolte Refresh.

3. Na pravé straně v "My Bluetooth Places", klikněte pravým na server, který bude poskytovat službu k připojení do sítě a zvolte Discover Available Services, aby se obnovily dostupné služby. Dostupné služby budou zobrazeny na pravé straně v "My Bluetooth Places".

Klikněte dvakrát na síťové připojení k navázání PAN sítě.

Pokud vyskočí okno s nápisem "Bluetooth PIN Code Request", vložte stejný heslo nebo PIN code jako do osstatních zařízení.

Jakmile jste spojeni, můžete prozkoumat okolí sítě Bluetooth PAN z prohlížeče souborů nebo z funkce "Hledat počítače".

Jak nastavit síťový Bluetooth Access Point

Bluetooth Software umožńuje jednodušší připojení k existující soukromé síti, založené jiným Bluetooth zažízením (PocketPC, stolní počítač, atd.) Z My Bluetooth Places, vyberte Entire Bluetooth Neighborhood, a zvolte Bluetooth zařízení se kterým chcete vytvořit PAN připojení a dvakrát klikněte na jeho ikonu.

Zobrazí se dostupné služby tohoto zařízení, zvolte NAP Service.

Klikněte pravým tlačítkem na NAP Service a zvolte "Connect to Network Access Point", Vašemu PC bude přidělena IP adresa z Network Access Point.

Nyní můžete být vybídnuti k vložení IP síťového nastavení; pokud ano zvolte "Obtain an IP address automatically" z Vašeho Bluetooth Network TCP/IP nastavení.

Po zvolení hostitele bude spojení mezi Vaším PC a hostitelem navázáno přes soukromou síť.